## Slide 1: FISICA II – Práctico
Bloque 1 – Termodinámica

## Slide 2: UNIDAD I
Contenidos Programa Analítico
Termómetros, escalas termométricas y termometría.
TP1 – Guía educo
Cantidad de calor y calorimetría. Equivalente mecánico del calor.
TP 2 – Guía educo
Transformaciones en gases: Leyes básicas. Representación en diagramas P-V. Trabajo en las transformaciones notables.
TP 3 – Guía educo
Fundamentos de termología

## Slide 3: Trabajo Práctico 1: Temperatura

## Slide 4: TEMPERATURA
La Temperatura es una magnitud referida a las nociones de “Caliente o Frío”.
En física, se define como una magnitud escalar relacionada con la energía interna de un sistema termodinámico.
Escalas:
  Celsius
    Referida a la ebullición y congelación del agua (100 divisiones)
  Kelvin
    Referida a la temperatura de un gas a presión cero.
    (Imposible de lograr físicamente, se extrapola y se obtiene que todos los gases a presión 0 tienen -273 °c de temperatura)
  Farenheit
    Al estar definida por 180 divisiones 1 °F representa un cambio de temperatura de °Co de °C
Trabajo Práctico 1

## Slide 5: Escalas termométricas
Trabajo Práctico 1

## Slide 6: Ejercicios para comenzar…
17.1. Convierta las siguientes temperaturas Celsius a Fahrenheit:
a)-62,8 °C, la temperatura más baja registrada en Norteamérica
b) 56,7 °C, la temperatura más alta registrada en Norteamérica
c) 31,1 °C, la temperatura promedio anual más alta del mundo (Lugh Ferrandi, Somalia)
a)-81,4 °F b) 134,06 °F c) 87,9 °F
17.4. Dos vasos de agua, A y B, están inicialmente a la misma temperatura.
La temperatura del agua del vaso A se aumenta 10 F° y la del vaso B 10 K.
¿Cuál vaso está ahora a mayor temperatura? Explique su respuesta.
Un salto térmico de 10 K equivale a 18 °F por lo tanto el vaso B queda a mayor
temperatura
Trabajo Práctico 1

## Slide 7: Ejercicio 1.5 – Salto térmico
En un laboratorio de prueba de materiales, se debe aumentar la temperatura de una muestra en 40 °C. El único termómetro que existe mide en °F. Siendo la temperatura inicial 68,2 °F.
¿Qué temperatura deberá tener una vez producido el aumento?
Trabajo Práctico 1

## Slide 8
Para qué sirve???
Trabajo Práctico 1

## Slide 9: Expansión térmica
Trabajo Práctico 1

## Slide 10: Expansión térmica
Exp. Térmica lineal
Exp. Térmica volumétrica
αcoeficiente de expansión lineal.
Las unidades de a son
coeficiente de expansión volumétrica.
Las unidades de a son
Trabajo Práctico 1

## Slide 11
Los remaches de aluminio en la construcción de un avión se fabrican mas grandes que el agujero donde van colocados y se enfrían con hielo seco. Si el diámetro del agujero es 4,5 mm, ¿Qué diámetro debe tener el remache a 23 °C, para que su diámetro sea igual al del agujero a -78°C?. Suponer el coeficiente de expansión lineal del aluminio como constante.
Trabajo Práctico 1
Ejercicio 1.8

## Slide 12
1.9 Un tanque de acero se llena totalmente con 2,80 m3 de etanol, cuando ambos están a 32 °C. Una vez que se enfrían a 18 °C ¿Qué volumen adicional de etanol entrará en el tanque?
Trabajo Práctico 1
Ejercicio 1.9

## Slide 13: Trabajo Práctico 2: CALOR

## Slide 14
La temperatura depende del estado físico de un material y es una descripción cuantitativa de su calidez o frialdad.
En física, el término “calor” siempre se refiere a transferencia de energía de un cuerpo o sistema a otro, a causa de una diferencia de temperatura, nunca a la cantidad de energía contenida en un sistema dado.
Q es el calor requerido para cambiar la temperatura de la masa m y c es una cantidad llamada calor específico del material .
Caloría: cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de 1 g de agua de 14.5 °C a 15.5 °C
CALOR
Trabajo Práctico 2

## Slide 15: CALOR- convención de signos
Si se agrega calor a un cuerpo, el Q correspondiente es positivo
Si el cuerpo cede calor o se le quita, Q es negativo
El principio básico de la calorimetría es la conservación de la energía. En un sistema aislado, cuyas partes interactúan intercambiando calor:
Trabajo Práctico 2

## Slide 16
CALOR ESPECÍFICO – Experimentamos
Para la experiencia necesitamos, una pava eléctrica, una cantidad x de agua a temperatura ambiente y un cronómetro (app en el celular).
Conociendo:
Potencia de la pava
Volumen de agua
Temperatura inicial
Temperatura final
Tiempo
Podemos calcular el calor específico del agua?
…Cómo?...

## Slide 17: Ejemplo 0
Un termómetro de m = 55 gr y c = 0,2 cal/gr °C marca 15 °C. En ese punto se introduce en 300 g de agua y alcanza la temperatura final de la misma. Si el termómetro marca 44,4 °C, calcular la temperatura inicial del agua antes de introducir el termómetro. Despreciar las perdidas de calor.
Identificamos los términos de la sumatoria, en este caso como únicamente intercambian calor el termómetro y el agua. De otro modo tendría que indicarlo el enunciado
Aquí nos queda la incógnita, la temperatura inicial del Agua

## Slide 18: Ejemplo 1 – Potencia
Tratando de mantenerse despierto para estudiar toda la noche, un estudiante prepara una taza de café colocando una resistencia eléctrica de inmersión de 200 W en 0,320 kg de agua.
  a) ¿Cuánto calor debe agregarse al agua para elevar su temperatura de 20,0 °C a 80,0 °C?
  b) ¿Cuánto tiempo se requiere?
  Suponga que toda la potencia se invierte en calentar el agua y que el calor específico del café es igual al del agua.
Trabajo Práctico 2

## Slide 19: Ejemplo 2– Sin cambio de fase
Se está diseñando un elemento de circuito electrónico hecho con 23 mg de silicio. La corriente que pasa por él agrega energía a razón de 7,4 mW. Si el diseño no contempla la eliminación de calor del elemento, ¿con qué rapidez aumentará su temperatura?
El calor específico del silicio es de
Esto es que se aumenta la temperatura en 0,46 K en un segundo o a razón de 0,46 K/s

## Slide 20
Ejemplo 3– Sin cambio de fase
17.33 Una tetera de aluminio de 1,50 kg que contiene 1,80 kg de agua se pone en la estufa. Si no se transfiere calor al entorno, ¿cuánto calor debe agregarse para elevar la temperatura de 20,0 °C a 85,0 °C?
Trabajo Práctico 2

## Slide 21: Calorímetro
Recipiente
Agitador
Termómetro
Trabajo Práctico 2

## Slide 22: Calorímetro
El Calorímetro es un instrumento que sirve para medir las cantidades de calor suministradas o recibidas por los cuerpos.
El equivalente en agua del calorímetro (π) del calorímetro: El recipiente, el Termómetro y el Agitador absorberán parte del calor involucrado en la experiencia. Por lo que se debe considerar en los cálculos.
Trabajo Práctico 2

## Slide 23: Calorímetro Equivalente en agua del calorímetro (π)
Hay dos formas de obtener el equivalente en agua de un calorímetro.
  Forma Analítica
  Mediante una experiencia de laboratorio: Se genera un salto térmico a los elementos del calorímetro y se mide cuánto calor absorben.
Trabajo Práctico 2

## Slide 24: experiencia de laboratorio π del Calorímetro
Se ponen M gramos de agua en el calorímetro, se agita, y se mide su temperatura T0.
Se vierten m gramos de agua a la temperatura T. Se agita la mezcla y, se mide la temperatura de equilibrio Te.
Como el calorímetro es un sistema adiabáticamente aislado tendremos que:
Trabajo Práctico 2
experiencia de laboratorio

## Slide 25
Ejemplo 6 – Calorímetro con pi (Cálculo analítico)
Un calorímetro esta compuesto por un recipiente de vidrio de m = 400 [g], un agitador de aluminio de m = 200 [g]y un termómetro de vidrio de m = 80 [g]. Contiene 1 kg de agua a 20 [°C]. Determinar a) π del calorímetro b) El calor especifico del latón, si se introducen 800 [g] del mismo a una t = 100 °C produciendo que la temperatura del sistema alcance los 25 [°C].
Como están todos los datos podemos calcularlo de manera analítica.
Este valor es el equivalente en agua del calorímetro. Esto es el calor que absorbería o cedería el calorímetro en una experiencia representado por una masa de agua, para el cálculo del inciso b utilizamos este valor para representar el Q del Calorímetro.

## Slide 26
Ejemplo 7 – Calorímetro con pi (Determinación experimental) 1/2
Para la determinación del calor especifico de un nuevo material se dispone de un calorímetro. Si en el se colocan 300 [g] de agua a 20 [°C] y luego 450 [g] de Bronce a 265 [°C] se llega a una Tf = 40 [°C]. En la nueva experiencia se colocan 500 [g] de agua a 20 [°C], luego se agregan 180 [g] del material investigado que está a 200 [°C] y se mide Tf = 25 °C. Calcular: a) π del calorímetro
El término QCalorímetro, incluye todos los elementos del calorímetro que serán representados por el equivalente en masa de agua.

## Slide 27
Ejemplo 7 – Calorímetro con pi (Determinación experimental) 1/2
En la nueva experiencia se colocan 500 [g] de agua a 20 [°C], luego se agregan 180 [g] del material investigado que está a 200 [°C] y se mide Tf = 25 °C. b) Calor especifico del material.
Qx representa el calor que cederá el material desconocido al agua y al calorímetro. Notar que el signo negativo correspondiente a ceder calor lo da el sato térmico

## Slide 28: Cambios de fase
Trabajo Práctico 2

## Slide 29: CALOR – Cambios de fase
Ejercicios con cambios de fase. (Revisar ejemplos 17.8/9/10. Pág 588 )
  Con temperatura final conocida –
  No presentan mayores dificultades identificando correctamente los calores que intervienen.
  Con temperatura final incógnita plantean dos caminos posibles para la solución:
    Planteamos el calor disponible (Fuente caliente) y el calor necesario para producir el cambio de fase, comparamos el resultado y concluimos si la fase cambia o no.
    Suponemos que la fase cambia por completo planteamos la sumatoria de calores y luego interpretamos el resultado.
              Si el resultado es coherente damos por válida la suposición y la respuesta es que la fase cambia por completo, de lo contrario la fase no cambia por completo.
Trabajo Práctico 2

## Slide 30: Ejemplo 1 – con cambio de fase y temperatura final conocida
2.18 Un cubo de hielo de 20 gr a 0 °C se calienta hasta que 15 gr se han convertido en agua a 100 °C y 5 gr se han convertido en vapor a 100 ¿Cuánto calor se necesitó para este proceso?
En el estado final a 100 °C coexisten 15 gr agua + 5 de vapor
Hielo
Trabajo Práctico 2

## Slide 31
Q1
Q2
-10
Q3
Q4
2.17 ¿Cuántas calorías se necesitan para fundir 20g de hielo que se encuentra a -10 °C, convirtiéndolo en vapor de agua a 100 °C?
¿qué sucedería si suministro 14000 cal en vez de 14500 cal?
¿y si suministro 15000 cal en vez de 14500 cal?
Ejemplo 2 – con cambio de fase y temperatura final conocida
Trabajo Práctico 2

## Slide 32
Q1
Q2
Q3
Q4
Temp. De equil.
2.18 Un vaso cuya capacidad calorífica es despreciable, contiene 500 g de agua a una temperatura de 80 °C. Calcular cuántos g de hielo a una temperatura de -25 °C se deben agregar e el agua para que la temperatura final del sistema sea 50 °C.
El hielo se derrite completamente por enunciado
Agua Inicial
Hielo
Ejemplo 2 – con cambio de fase y temperatura final conocida

## Slide 33
Ejemplo 3 – Temperatura final desconocida
Un cubo de hielo de 10 [g] a 0 [°C], se mezcla con 10 [g] de agua a 50 [°C]. Determinar la temperatura final de la mezcla.
Camino 1
OjO: A veces no es tan simple identificar el disponible!!! Por ejemplo cuando hay cambio de fase en vaporización (disponible) y en fusión (Necesario)
Trabajo Práctico 2

## Slide 34
2.21 Determine el estado final de la mezcla entre 20 g de hielo a 0 °C y 10 g de vapor a 100 °C
Ejemplo 4 – con cambio de fase??
Cómo no tenemos certeza de que haya cambio de fase o del estado final, tomamos el camino 2 y suponemos que todo el hielo se derrite y todo el vapor se condensa quedando a una temperatura entre 0 y 100. Buscamos el valor de temperatura para esa hipótesis.
Si el resultado da mayor a 100 °C la temperatura final es 100 °C y hay que ver que cantidades de A
agua y vapor quedan. Si da menor a 100, afirmamos que se cumple la hipótesis.
Trabajo Práctico 2
El término Qv, lleva signo menos porque el vapor cede calor.
Valor absurdo no se cumple la suposición la Tf es 100 °C.
Esto quiere decir que al alcanzar el equilibrio térmico todavía hay vapor, para averiguar cuánto podemos plantear que la temperatura final es 100°C y calular la masa de vapor hecha agua.
1/2

## Slide 35
Qh2
Qh1
Qv
Hielo
Ejemplo 4 – con cambio de fase??
Trabajo Práctico 2
Qh2
Qh1
Qv
Hielo
Finalmente la masa de agua es la masa de hielo derretido 20 g y la masa de vapor hecha agua 6,67 g quedando 3,33 g de vapor.
2/2

## Slide 36
Qh2o1
Qh1
Qv
En un calorímetro cuyo equivalente en agua es despreciable, se mezclan 200 [g] de vapor de agua a una temperatura de 100 [°C] y 690 [g] de hielo a una temperatura de -5 [°C]. Calcular la temperatura de equilibrio.
Hielo
Ejemplo 5 – con cambio de fase??
Trabajo Práctico 2
-5
Hielo + Agua
Qf
Qh2o2
Para el planteo supongo que la tf va a ser y verifico el resultado

## Slide 38: Trabajamos con los Ejercicios:
2.26 Un recipiente de Aluminio de m = 250 g para hacer cubos de hielo tiene 500 cm3 de agua a 20 °C. Se introduce en el congelador de una heladera y llega a los −5 °C. ¿Cuánto calor se ha quitado al agua y al recipiente?
R = 52,7 kcal
2.19 Un recipiente aislado contiene 600gr de agua a 18 °C. Luego se agregan 250 gr de hielo a 0 °C, a) ¿Cuál es la temperatura final de la mezcla. b) ¿Cuánto hielo se funde? Suponga que no se pierde calor.
R: a) 0 °C b) 136 g.
2.20 Un cubo de hielo de 20 gr a 0 °C se calienta hasta que 15 gr se han convertido en agua a 100 °C y 5 g se han convertido en vapor a 100 °C. ¿Cuánto calor se necesitó para este proceso?
R: 26, 37 kJ
2.22 Un trozo de 200 gr de hielo a 0 °C se introduce en 500 gr de agua a 20°C. El recinto tiene una capacidad calorífica despreciable y está aislado del exterior. Calcular: a) ¿Cuál es la temperatura final del sistema? b) ¿Qué cantidad de hielo se funde?
R: a) 0 °C; b) 125 g
Trabajo Práctico 2

## Slide 39: Trabajo Práctico 3: Gases

## Slide 40: Gas ideal Ecuación de estado
Trabajo Práctico 3

## Slide 41: Gas ideal Ecuación de estado
Trabajo Práctico 3
P: atm,Pa -> 1 atm = 101325 Pa
V: litro, m3 -> 1m3 = 1000l
T: K
n: mol -> 6,02 x 10^23 partículas esenciales

## Slide 42: Gas ideal - Ecuación de estado
Si la masa de gas es constante
!
No se necesita el valor de R para usar esta ecuación relacionando 2 estados.
Trabajo Práctico 3

## Slide 43
Estado Inicial
Pi; Vi; Ti; ni
Estado Final
Pf; Vf; Tf; nf
Q & W
Transformaciones en gases
Pensar qué pasa en un inflador y en un aerosol…
Trabajo Práctico 3

## Slide 44: Ejercicio 1
3.1 Expresar la constante universal de los gases
Trabajo Práctico 3

## Slide 45: Ejercicio 2
La condición llamada temperatura y presión estándar (TPE) para un gas se define como una temperatura de 0 °C=273,15 K y una presión de 1 atm = 1.013 x105 Pa. Si quiere mantener un mol de un gas ideal en su habitación a TPE. ¿qué tamaño debe tener el recipiente?
Trabajo Práctico 3

## Slide 46
Estado inicial
400kPa;
30 l;
293 K;
ni?
Estado final
250 kPa;
30 l;
281 K;
nf?
3.2 Un tanque de 30 l contiene nitrógeno, cuya masa molar es Mn = 28 g/mol, a una presión p = 400 kPa y a una T = 20 °C. Al extraer una parte del nitrógeno del tanque, la presión desciende a 250 kPa, mientras que la temperatura pasa a 8 °C. Calcular: a) La masa del nitrógeno extraída y la que había inicialmente en el tanque.
Ejercicio 3
Calculamos la cantidad de moles extraídos
Luego lo convertimos a masa con el dato de masa molar
De la ecuación de estado despejamos ni y nf
Trabajo Práctico 3
1/2

## Slide 47
P?;
15 l;
285 K;
1,72 mol
Ejercicio 3
3.2 b) Si la masa del nitrógeno extraída se pasa a otro tanque de V = 15 l, ¿Qué presión tendrá a 12 °C?
Trabajo Práctico 3
2/2
]

## Slide 48
Ejercicio 4
3.7 El volumen de un tanque de oxígeno es 50 [l]. Cuando se saca oxígeno, la indicación de un manómetro desciende de 20,5 [atm] a 6,8 [atm] y la temperatura del gas que queda en el tanque baja de 30 °C a 10 °C. Determinar: a) ¿Cuántos kg de oxígeno había inicialmente en el tanque?
De la ecuación de estado despejamos n y calculamos los moles
De la ecuación de la masa molar despejamos la masa de oxígeno
Trabajo Práctico 3

## Slide 49
3.4 Un recipiente cuyo volumen es de 40 l contiene nitrógeno a una presión de 1,5 kgf/cm2 a una temperatura de 5 °C. Determinar: a) ¿Cuál será la presión de esta misma masa si se la pasa a un recipiente cuyo volumen es de 400 l que se mantiene a 225 °C? b) La masa del nitrógeno
Trabajo Práctico 3
Estado inicial
1,5 kgf
40 l
278 K
n
Estado final
Px kgf/cm2
400 l
498 K
n

## Slide 50: Trabajamos con los Ejercicios:
3.3 Un recipiente con tapa de V = 20 l contiene nitrógeno (Mn= 28 g/mol) a 10 °C y p1 = 2 atm. Se abre la tapa dejando escapar 0,25 mol de nitrógeno y se mide una nueva presión p2 = 1,5 atm. Determinar: a)Masa inicial y final del nitrógeno. b) Temperatura Final. c) Si a la masa de gas que queda en el recipiente se la lleva nuevamente a 10 °C, ¿Cuál será el nuevo valor de la presión?
R: a) mi = 48,2 g y mf = 41,2 g; b) 248, 6 K; c)1,7 atm
3.4 Un recipiente cuyo volumen es de 40 l contiene nitrógeno a una presión de 1,5 kg/cm2a una temperatura de 5 °C. Determinar: a)¿Cuál será la presión de esta misma masa si se la pasa a un recipiente cuyo volumen es de 400 l que se mantiene a 225 °C? b) La masa del nitrógeno.
R: a) 0,269 kgm/cm2 b) 71,3 g
3.5 Un recipiente de 2 l provisto de una llave contiene oxígeno (Mo = 28 g/mol) a 300 K y a una presión de 1 atm. Se calienta el sistema hasta que alcanza una temperatura de 400 K. En ese momento se abre la llave hasta que la presión se estabiliza con la atmosférica y luego se vuelve a cerrar, luego se deja enfriar hasta su temperatura inicial: a) ¿Cuál es la presión final del oxígeno del recipiente? b) ¿Cuántos gramos de oxígeno quedaron en el recipiente y cuántos había inicialmente?
R: a) 0,75 atm b) mf= 1,95 g m0=2,6 g
Trabajo Práctico 3

## Slide 51: Trabajamos con los Ejercicios:
3.6 Una burbuja de aire se eleva desde el fondo de un lago, donde la presión es de 3,5 atm y la temperatura es de 7 ºC, hasta la superficie donde la presión es de 1 atm y la temperatura 27 ºC. Calcule cuál es la razón del tamaño , es decir el volumen de la burbuja cuando alcanza la superficie dividido el tamaño de la misma en el fondo del lago.
R: 3.75 veces.
Trabajo Práctico 3
18.2 En un motor de automóvil, una mezcla de aire y gasolina se comprime en los cilindros antes de encenderse. Un motor representativo tiene una razón de compresión de 9 a 1: esto implica que el gas en los cilindros se comprime a 1/9. de su volumen original. La presión inicial es de 1,00 atm y la temperatura inicial es de 27 °C. La presión después de la compresión es de 21,7 atm; calcule la temperatura del gas comprimido.
R: 723 K = 450 °C
18.3 Un tanque de buceo común tiene un volumen de 11,0 L y una presión manométrica, cuando está lleno, de 2.10 3107 Pa. El tanque “vacío” contiene 11.0 L de aire a 21 °C y 1 atm. Cuando el tanque se llena con aire caliente de un compresor, la temperatura es de 42 °C y la presión manométrica es de 2,1x107 Pa. ¿Qué masa de aire se agregó?
(El aire es una mezcla de gases: aproximadamente 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno y 1% de otros gases; su masa molar media es de 28.8 g>mol 528.8 31023 kg>mol.)
R: 2,54 kg

## Slide 52: Sigue el Baile…..
Trabajo Práctico 3
18.1 Un tanque de 20 L contiene 0,225 kg de helio a 180 °C. La masa molar del helio es de 4.00 g>mol. a) ¿Cuántos moles de helio hay en el tanque? b) Calcule la presión en el tanque en Pa y atm.
R: a)56,2 mol b)67,1 atm
18.2 Helio gaseoso con un volumen de 2.60 L, a 1.30 atm de presión y una temperatura de 41.0 °C, se calienta hasta duplicar la presión y el volumen. a) Calcule la temperatura final. b) ¿Cuántos gramos de helio hay? La masa molar del helio es de 4.00 g>mol.
R: a)983 °C b) 0,524 g
18.3 Un tanque cilíndrico tiene un pistón ajustado que permite cambiar el volumen del tanque. El tanque contiene originalmente 0,110 m3 de aire a 3.40 atm de presión. Se tira lentamente del pistón hasta aumentar el volumen del aire a 0.390 m3. Si la temperatura permanece constante, ¿qué valor final tiene la presión?
R: 0.959 atm
18.4 Un tanque de 3.00 L contiene aire a 3.00 atm y 20.0 °C. El tanque se sella y enfría hasta que la presión es de 1.00 atm. a) ¿Qué temperatura tiene ahora el gas en grados Celsius? Suponga que el volumen del tanque es constante. b) Si la temperatura se mantiene en el valor determinado en el inciso a) y el gas se comprime, ¿qué volumen tendrá cuando la presión vuelva a ser de 3.00 atm?
R: a) -175 °C b) 1,00 L

## Slide 53: TIPOS DE PROCESOS GRÁFICA PV
Trabajo Práctico 3

## Slide 54
Trabajo para cambiar de volumen
Transformación Isobárica P=CTE
Trabajo Práctico 3

## Slide 55
Trabajo para cambiar de volumen
Transformación Isobárica P=CTE
Trabajo Práctico 3

## Slide 56
Trabajo para cambiar…
Transformación Isocórica V=CTE
Trabajo Práctico 3

## Slide 57
Trabajo para cambiar…
Transformación Isocórica V=CTE
No hay cambio de volumen…..
W=0
Trabajo Práctico 3

## Slide 58
Trabajo para cambiar de volumen
Transformación Isotérmica T=CTE
Trabajo Práctico 3

## Slide 59
Trabajo para cambiar de volumen
Transformación Isotérmica T=CTE
Trabajo Práctico 3

## Slide 60
Trabajo para cambiar…
Transformación AdiabáticaVaría P, V, T
Trabajo Práctico 3

## Slide 61
Trabajo para cambiar…
Transformación AdiabáticaVaría P, V, T
no entra ni sale calor del sistema!!!!
Trabajo Práctico 3

## Slide 62
Trabajo Práctico 3
Lo pueden buscar en:
https://phet.colorado.edu/en/simulation/gases-intro
Simulador

## Slide 63
Trabajo en un proceso…
El trabajo en un proceso, depende de la trayectoria, se puede ir de 1 a 2 realizando más trabajo (132) o menos trabajo (142) sobre el gas
Trabajo Práctico 3

## Slide 64
Ejercicio 3.11 – Guía EDUCO

## Slide 65
3.9 - Un mol de gas ideal se lleva a través del ciclo mostrado en la figura. Ta=300 K, Pa=5 atm, Pb=Pc=1 atm. Calcular el trabajo realizado por el ciclo
=+
Ejercicio 3.9 – Guía EDUCO
Trabajo Práctico 3

## Slide 66
Trabajo en un proceso…
Trabajo Práctico 3
IA: isobárica
AF: isocórica
IB: isocórica
BF: isobárica
IF: ¿?

## Slide 67
Trabajo Práctico 3
Cálculo geométrico de W
El trabajo en la transformación IAF es el área violeta
El trabajo en la transformación IBF es el área verde
El trabajo en la transformación IF?

## Slide 68
b)

## Slide 71
3.18 - Un gas ideal (γ = 1,40) se expande cuasi estáticamente y adiabáticamente. Si la temperatura
final es 1/3 de la inicial, calcular: ¿En qué factor cambia el volumen?
Ejercicio 3.18 – Guía EDUCO
Trabajo Práctico 3
En un proceso adiabático se cumple la siguiente relación

## Slide 72
El cilindro de un motor diésel al comenzar la carrera de compresión contiene aire (γ=1,40) a 1 atm y 20 °C. Calcular la temperatura y presión al final de la carrera sabiendo que la compresión es de 15:1. Supongamos que el aire se comporta como un gas ideal y que la compresión es adiabática.
R: a) 44,3 atm ; b) 866,02 K
Ejercicio 3.19 – Guía EDUCO

## Slide 73: Termodinámica de los gases ideales:
La energía interna del gas ideal depende únicamente de su temperatura, no de su presión ni de su volumen. En el caso de otras sustancias, la energía interna generalmente depende tanto de la presión como de la temperatura.
Calor requerido para producir un salo térmico a volumen constante
Calor requerido para producir un salo térmico a presión constante
Relación entre Cv y Cp

## Slide 74
3.13 En un cilindro de 1000 litros de capacidad hay 1993 g de aire a 1 atm y 0 °C (en condiciones normales la densidad del aire es δ = 1,293 gr/l) Dato: Cv = 4,99 [J/mol K].
Calcular:
a) Calor que hay que entregar a volumen cte. para que la temperatura aumente 10 °C.
b) Calor que hay que entregar a presión constante para que la temperatura aumente 10 °C.
c) Trabajo realizado para el punto (b).
d) Comparar el resultado de c con el W que resulta de aplicar el PPTD.
Ejercicio 3.13 – Guía EDUCO
Trabajo Práctico 3

## Slide 75
Ejercicio 3.8 – Guía EDUCO

## Slide 76
3.13 En un cilindro de 1000 litros de capacidad hay 1993 g de aire a 1 atm y 0 °C (en condiciones normales la densidad del aire es δ = 1,293 gr/l) Dato: Cv = 4,99 [J/mol K].
Calcular:
a) Calor que hay que entregar a volumen cte. para que la temperatura aumente 10 °C.
b) Calor que hay que entregar a presión constante para que la temperatura aumente 10 °C.
c) Trabajo realizado para el punto (b).
d) Comparar el resultado de c con el W que resulta de aplicar el PPTD.
Ejercicio 3.13 – Guía EDUCO
Trabajo Práctico 3

## Slide 77
Trabajo Práctico 3
Ejercicio Tipo parcial.

## Slide 78: RESUMEN
Trabajo Práctico 3

## Slide 79: Más Ejercicios
3.17 - Dos moles de gas ideal (γ=1,40) se expanden cuasi estáticamente y adiabáticamente desde una presión de 5 atm y 12 l a un volumen final 30 l. Calcular: a) ¿Cuál es la presión final del gas? b) ¿Cuáles son las temperaturas inicial y final?
R: a) 1,39 atm ; b)Ti=366 K, Tf=254 K

## Slide 80: Más Ejercicios

## Slide 81: Más Ejercicios